## Slide 1: E2UB 静态舒适性主观评估报告
2018.6.4

## Slide 2: 评估团队及样件信息
 | 尺寸 | 数量 | 评估人员
5%-15% | 150~160cm | 3 | Gao YY,Shen L,Zhang H
15%-85% | 160~178cm | 6 | Zhang XG,Zhu HT,Meng QF,Zhou L,ZhangYY,Hu YK
85%-95% | 178~193cm | 3 | Jia HS,Zhang WW,Qin ZH
位置 | Manual/Power | tilt | 高调 | 滑轨 | 靠背角度调节 | 腰托 | massage | 腿托 | 扶手 | 头枕 | 加热 | 通风
DR | power | 8way power,4way lumbar,2way HR,comfort Pad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PA | manual | 6way manual,2way HR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RS LH | manual | 2way HR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RS center | manual | 靠背扶手，无HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 总体评价
1、DR按钮操作无反应，腰托调节电机噪声太大；坐垫侧翼太软，侧向支撑偏少；坐垫大腿区较软，大腿支撑不够；靠背肩部横向支撑偏少；头枕太高太远；
2、PA滑道调节力太大；坐垫大腿区太软，大腿支撑不够；头枕太硬，较高
3、RS LH整体侧向支撑较差；靠背肩部及侧翼较硬；靠背腰部凸出量太少，较低；坐垫太短，大腿区较软，臀部偏硬；头枕太硬太高，扶手太短
4、RS Center不舒适
 | FS Target | RS LH target | RS center Target | FS Actual | RS LH Target | RS Center Actual
分数 | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.58 | 7.67 | 4.5
Chart: E2UB DR
| 头枕 | 坐垫 | 靠背 | 整椅
均值 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 7.58
Chart: E2UB PA
| 座垫 | 靠背 | 头枕 | 座椅总体
均值 | 7.5 | 7.5 | 7.33 | 7.67
Chart: E2UB RS LH
| 座垫 | 靠背 | 头枕 | 座椅总体
均值 | 6.75 | 6.75 | 5.5 | 6.5
Chart: E2UB RS center
| 坐垫 | 靠背 | 整体
均值 | 4.42 | 4.5 | 4.5
RS STO超差

## Slide 4: 操作性
1、DR按钮晃动，有时无反应；腰托调节电机噪声太大
2、PA滑道调节力太大
3、RS LH头枕及扶手操作力太大
Chart: E2UB DR
| 坐垫按钮操作力 | 坐垫调节速度 | 靠背按钮操作力 | 靠背调节速度 | 腰托操作力 | 腰托调节速度 | 头枕解锁力 | 头枕调节力
-3 太小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
0 正好 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11
1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 滑道解锁力 | 滑道滑动力 | 靠背解锁力 | 靠背调节力 | 头枕解锁力 | 头枕调节力
-3 太小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
0 正好 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB RS LH
| 头枕操作力 | 扶手调节力
-3 太小 | 0 | 0
-2 | 0 | 0
-1 | 0 | 1
0 正好 | 7 | 7
1 | 3 | 3
2 | 1 | 0
3 太大 | 1 | 1

## Slide 5: 软硬度
1、DR坐垫侧翼太软，大腿区太软
2、PA头枕太硬，大腿区太软，肩部较硬
3、RS LH靠背侧翼及肩部太硬，坐垫臀部较硬，大腿区较软；头枕太硬
4、RS center整体很硬
Chart: E2UB DR
| 坐垫整体硬度 | 靠背整体硬度 | 大腿区座垫硬度 | 臀部区座垫硬度 | 座垫侧翼硬度 | 腰部区靠背硬度 | 肩部区靠背硬度 | 靠背侧翼硬度 | 头枕硬度
-3 太软 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1
0 正好 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太硬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 靠背整体硬度 | 坐垫整体硬度 | 臀部区座垫硬度 | 大腿区座垫硬度 | 座垫侧翼硬度 | 腰部区靠背硬度 | 肩部区靠背硬度 | 靠背侧翼硬度 | 头枕硬度
-3 太软 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
-1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 正好 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太硬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chart: E2UB RS LH
| 坐垫整体硬度 | 靠背整体硬度 | 大腿区座垫硬度 | 臀部区座垫硬度 | 座垫侧翼硬度 | 腰部区靠背硬度 | 肩部区靠背硬度 | 靠背侧翼硬度 | 头枕硬度 | 扶手硬度
-3 太软 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
0 正好 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9
1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3 太硬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Chart: E2UB RS Center
| 坐垫整体硬度 | 靠背整体硬度 | 大腿区座垫硬度 | 臀部区座垫硬度 | 座垫侧翼硬度 | 腰部区靠背硬度 | 肩部区靠背硬度 | 靠背侧翼硬度 | 头枕硬度
-3 太软 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 正好 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10
1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0
2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
3 太硬 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1

## Slide 6: 包裹性
1、DR侧向支撑较舒适
2、PA侧向支撑较舒适
3、RS LH侧向支撑很少
4、RS Center 无侧向支撑
Chart: E2UB DR
| 座垫侧向 | 靠背侧向 | 头枕横向包裹
-3 不够 | 0 | 0 | 4
-2 | 0 | 1 | 5
-1 | 4 | 1 | 2
0 正好 | 8 | 10 | 1
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 座垫侧向 | 靠背侧向 | 头枕横向包裹
-3 不够 | 0 | 0 | 4
-2 | 1 | 1 | 2
-1 | 2 | 2 | 3
0 正好 | 8 | 9 | 3
1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB RS LH
| 座垫侧向 | 靠背侧向 | 头枕横向包裹
-3 不够 | 1 | 1 | 6
-2 | 2 | 2 | 4
-1 | 4 | 4 | 2
0 正好 | 5 | 3 | 0
1 | 0 | 2 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB RS Center
| 座垫侧向 | 靠背侧向 | 头枕横向包裹
-3 不够 | 11 | 11 | 8
-2 | 1 | 0 | 1
-1 | 0 | 0 | 0
0 正好 | 0 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: 纵向支撑性
1、DR坐垫较短，大腿支撑不够，肩部横向支撑较少
2、PA坐垫较短，大腿支撑不够，肩部横向支撑较少
3、RS LH坐垫太短，腰部凸出量不够——坐垫长度274
4、RS center整体不舒适
Chart: E2UB DR
| 座垫长度 | 大腿支撑 | 臀部支撑 | 骶骨支撑 | 腰部突出量（前后） | 靠背接触长度 | 肩部横向支撑
-3 不够 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
-1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4
0 正好 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 座垫长度 | 大腿支撑 | 臀部支撑 | 骶骨支撑 | 腰部突出量 | 靠背接触长度 | 肩部横向支撑
-3 不够 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4
0 正好 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB RS LH
| 座垫长度 | 大腿支撑 | 臀部支撑 | 骶骨支撑 | 腰部突出量 | 靠背接触长度 | 肩部横向支撑
-3 不够 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
-1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4
0 正好 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: E2UB RS Center
| 座垫长度 | 大腿支撑 | 臀部支撑 | 骶骨支撑 | 腰部突出量 | 靠背接触长度 | 肩部横向支撑
-3 不够 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9
-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1
-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
0 正好 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
3 太多 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: 腰部贴合性
1、DR腰部支撑舒适
2、PA腰部支撑舒适
3、RS LH腰部支撑偏低
4、RS center腰部支撑不舒适
Chart: E2UB DR
| 腰部贴合性 | 腰部支撑高度（上下）
-3 不够/太低 | 0 | 0
-2 | 0 | 1
-1 | 2 | 1
0 正好 | 8 | 9
1 | 2 | 1
2 | 0 | 0
3 太多/太高 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 腰部贴合性 | 腰部支撑高度
-3 不够/太低 | 0 | 0
-2 | 0 | 0
-1 | 1 | 0
0 正好 | 9 | 10
1 | 2 | 2
2 | 0 | 0
3 太多/太高 | 0 | 0
Chart: E2UB RS LH
| 腰部贴合性 | 腰部支撑高度
-3 不够/太低 | 0 | 0
-2 | 0 | 0
-1 | 4 | 6
0 正好 | 6 | 4
1 | 2 | 1
2 | 0 | 1
3 太多/太高 | 0 | 0
Chart: E2UB RS Center
| 腰部贴合性 | 腰部支撑高度
-3 不够/太低 | 2 | 0
-2 | 3 | 2
-1 | 3 | 1
0 正好 | 3 | 3
1 | 1 | 3
2 | 0 | 1
3 太多/太高 | 0 | 2

## Slide 9: 头枕性能
1、DR头枕太远，太高
2、PA头枕太高
3、RS LH头枕较近，较远
Chart: E2UB DR
| 头枕前后位置 | 头枕高度
-3 太近/太低 | 0 | 0
-2 | 0 | 0
-1 | 0 | 0
0 正好 | 7 | 6
1 | 5 | 6
2 | 0 | 0
3 太远/太高 | 0 | 0
Chart: E2UB PA
| 头枕前后位置 | 头枕高度
-3 太近/太低 | 0 | 0
-2 | 0 | 0
-1 | 1 | 0
0 正好 | 8 | 7
1 | 3 | 5
2 | 0 | 0
3 太远/太高 | 0 | 0
Chart: E2UB RS LH
| 头枕前后位置 | 头枕高度
-3 太近/太低 | 0 | 0
-2 | 1 | 1
-1 | 3 | 2
0 正好 | 6 | 4
1 | 2 | 5
2 | 0 | 0
3 太远/太高 | 0 | 0

## Slide 10: 扶手性能
1、RS扶手太短——长度114
Chart: E2UB RS LH
| 扶手长度 | 扶手高度
-3 太短/太低 | 2 | 0
-2 | 2 | 0
-1 | 4 | 0
0 正好 | 4 | 11
1 | 0 | 1
2 | 0 | 0
3 太长/太高 | 0 | 0

## Slide 11: 其它
1、PA 能感觉到靠背侧翼骨架

## Slide 12
Thank you!